## Slide 1
INTERVIEW TECHNICAL DECK
EEGAgent
智能体技术架构与工程实现
规划机制 · 记忆模块 · MCP 工具调用 · RAG 建库与检索
面试讲解版 | 10 页
Notes: 建议开场：EEGAgent 不是把 LLM 直接接到 EEG 数据，而是用运行时把规划、工具、记忆和知识检索拆成可控模块。
来源：README.md；agent_runtime；RAG；mcp_server。
封面视觉为项目已有生成资源，仅用于技术主题表达。

## Slide 2
01 系统总览
五层技术架构
核心目标是让 LLM 负责决策，让确定性代码负责边界、执行和状态管理。
交互层
PySide6 桌面端
EDF 选择、对话流、执行轨迹、取消与导出
Agent 运行时
Planner + Memory + ReAct Loop
路由 Skill、管理上下文、驱动多轮工具调用
协议层
MCP over stdio
持久连接、工具发现、结构化调用与错误归一化
能力层
EEG Tools + Session
基础信息、片段探索、事件检测、报告生成
知识层
Local RAG
Docling 建库、BGE-M3 混合召回、重排与临时注入
来源：desktop_app.py；agent_runtime；mcp_server；eeg_core；RAG
02
Notes: 面试讲法：用分层先建立全局认知。规划、记忆、调用协议、领域能力和知识库各自可替换。
当前桌面端通过 stdio 启动本地 MCP 服务，Agent 通过 OpenAI 兼容接口调用 DeepSeek。

## Slide 3
02 规划机制
两级 Skill 路由与安全降级
规划的第一步不是生成工具调用，而是先确定本轮任务边界。
用户问题
例如：检查前十分钟有没有癫痫样放电
关键词路由
统计命中数，再按 priority 与名称排序
语义路由
BGE-M3 对描述和 routing_examples 编码
专用 Skill
top ≥ 0.65 且 margin ≥ 0.05
general_eeg
专用未通过，但 top ≥ 0.45
no_skill
低置信度时禁用 EEG 工具
本轮计划
Skill 指令 + allowed_tools + 输出规则
语义分数取每个 Skill 最相似的 2 条样例均值，减少单条样例偶然命中。
来源：agent_runtime/skills/selector.py；semantic_selector.py；registry.py
03
Notes: 关键词路由适合高精度意图，命中后不再走语义选择。
语义路由使用本地 BGE-M3，默认专用阈值 0.65，候选分差 0.05，general_eeg 下限 0.45。
每个 Skill 的描述与多条 routing_examples 都参与编码，每个 Skill 取最相似两条的均值。

## Slide 4
03 规划执行
受约束的流式 ReAct 循环
模型可以连续调用工具，但运行时掌握会话、授权、终止条件和错误处理。
组织上下文
系统指令、会话摘要、本轮 Skill、RAG
模型决策
流式输出文本、推理内容与函数参数
解析 tool_calls
按 index 拼接增量参数
运行时校验
检查 session 与 allowed_tools
MCP 执行
自动注入 session_id
写回结果
tool 消息进入下一轮模型请求
继续循环
存在 tool_calls 时追加 assistant 与 tool 消息，再请求模型。没有工具调用时输出最终答案。
硬上限：8 轮工具调用。达到上限后移除工具 schema，要求模型基于已有证据收敛。
来源：agent_runtime/mcp_chat_agent.py
04
Notes: 这是一个工程化 ReAct 循环：模型提出 action，MCP 返回 observation，模型继续决策。
运行时收集流式 reasoning_content 和 tool_call 增量，确保 DeepSeek 思考模式在后续工具轮次保持上下文连续。
MAX_TOOL_ROUNDS 为 8。错误会转为模型可见的结构化结果，不直接让整轮崩溃。

## Slide 5
04 记忆模块
三层记忆与低频压缩
系统分别保存对话过程、稳定事实和 EEG 领域状态，避免把所有信息都塞进聊天历史。
短期对话记忆
messages
完整 user、assistant、tool 交换；保留 reasoning_content 供工具轮次续接
结构化会话摘要
session_summary
recording、patient、analyses、findings、reports、conversation；每类最多 12 条
领域状态记忆
EEGSession
raw、processed_data、bipolar_channels、findings、reports；由 session_id 隔离
压缩策略
32K token 上限；达到 80% 后压缩最旧完整轮次，目标降到 55%；系统提示、会话摘要和最新轮次继续保留。
来源：agent_runtime/mcp_chat_agent.py；token_budget.py；eeg_core/session.py
05
Notes: 会话摘要不是让模型自由总结工具原始输出。代码只抽取白名单字段，避免把大 payload 长期保存。
历史压缩以完整 user turn 为单位，tool_calls 与对应 tool 消息保持原子性。
RAG 文本只临时注入当前 user message，模型返回后会替换回原问题，避免知识片段污染长期记忆。

## Slide 6
05 工具调用
MCP 工具链与双重授权
模型看见稳定 schema，运行时仍会在真正执行前做二次检查。
LLM
固定展示所有运行时 Skill 所引用工具的 schema
Agent Runtime
解析 JSON 参数
校验 Skill allowlist
注入 session_id
MCP Client Bridge
持久 stdio 连接
同步接口桥接异步 event loop
FastMCP Server
会话查找
领域函数执行
结构化结果
关键工程处理
模型 schema 中删除 session_id，运行时绑定当前会话后自动注入
调用异常转成 ok=false、error_type、message、retryable，作为 tool 结果回传
事件检测结果先做代表性压缩，降低大规模事件列表对上下文的占用
来源：agent_runtime/mcp_client.py；mcp_chat_agent.py；mcp_server/server.py
06
Notes: 双重授权包括 schema 暴露和执行前 allowlist 校验。当前实现为了保持提示词前缀稳定，模型在会话内看见固定工具 schema 联集。
真正调用时仍按当前 Skill 检查权限，所以 schema 稳定不会扩大执行能力。
MCPClientBridge 在后台线程维护异步 stdio 会话，对桌面端提供同步 list_tools 与 call_tool。

## Slide 7
06 RAG 建库
结构感知的父子分块与双索引
建库优先保留标题层级、表格和页码，再为召回与上下文扩展分别设计粒度。
知识文件
PDF、DOCX、MD
TXT、HTML、XHTML
Docling 解析
OCR、表格结构
标题层级、页码
结构块
heading
paragraph
list、table
父子分块
Parent 保持章节
Child 面向召回
BGE-M3 编码
Dense 向量
Sparse token 权重
索引落盘
faiss.index
sparse_index.pkl
parents / children
分块参数
Parent
目标 900，最大 1400 tokens
Child
目标 280，最大 400，重叠 50 tokens
增量重建
registry 比较文件 mtime、size、解析与分块配置；版本变化自动全量重建。
来源：RAG/docling_parser.py；chunker.py；indexer.py
07
Notes: Parent 用于保存章节级上下文和来源元数据，Child 用于精细召回。
表格和列表按行拆分，普通段落按句子边界拆分；稳定 ID 使用 SHA-1 摘要。
FAISS 使用 IndexFlatIP，Sparse 使用 token_id 到文档权重的倒排表。

## Slide 8
07 RAG 检索
策略路由、三路召回与重排
检索结果最多返回 3 个父块，并在当前用户消息中临时注入。
检索策略
知识问题直接检索；记录特异性工具请求跳过；模糊问题先做 FAISS 探测
双路召回
Dense Top 20 + Sparse Top 20，RRF 权重 0.6 / 0.4，合并 Top 40
三路融合
Dense 0.35 + Sparse 0.20 + ColBERT 0.45，保留 Top 15
Cross Encoder
bge-reranker-v2-m3 计算 query-passage 相关度
最终评分
0.2 × coarse_normalized + 0.8 × rerank_score；默认阈值 0.5
上下文扩展
按 parent 去重，补充命中 child 的前后相邻块，最终 Top 0 至 3
隔离原则：检索片段只服务本轮知识回答，工具结果才形成患者特异性证据。
来源：RAG/retrieval_policy.py；retriever.py；ranking.py；searcher.py
08
Notes: 模糊问题先用 Dense Top-1 做 FAISS probe，默认阈值 0.35。
三路融合使用 rank 而不是直接混合原始分数，降低不同打分尺度造成的偏差。
reranker 输出 sigmoid 相关度，低于 0.5 的候选会被过滤，因此最终可能返回 0 条。

## Slide 9
08 端到端示例
一次事件筛查请求的执行轨迹
示例问题：前一分钟是否存在癫痫样放电？如果有，出现在哪些导联？
01
规划
关键词命中 detection，加载 allowed_tools
02
检索
识别为记录特异性请求，本轮跳过 RAG
03
模型
记录时长未知时，先请求 get_eeg_basic_information
04
执行
运行时注入 session_id，经 MCP 获取记录范围
05
模型
构造 detect_eeg_events，窗口 0 至 60 秒
06
记忆
把事件数量、时间、导联、脑区和置信度写入摘要
07
回答
只引用工具证据，并说明需要专业人员复核
可观测性：路由分数、工具耗时、上下文占用、缓存命中率
来源：agent_runtime/mcp_chat_agent.py；detection Skill；mcp_server/server.py
09
Notes: 这个例子适合面试时按 Trace 顺序讲，能够把规划、RAG 策略、MCP、记忆和安全输出串起来。
detection Skill 规定窗口不超过 600 秒；本例使用 0 至 60 秒。
路由、RAG、模型请求、工具调用和 turn end 都会发出可视化 trace 事件。

## Slide 10
09 工程总结
当前实现与演进方向
面试中需要同时说明已经落地的能力，以及下一阶段可以怎样扩展。
当前实现
确定性关键词与本地语义路由结合，低置信度安全降级
Skill 指令按轮次隔离，执行前强制校验工具权限
三层记忆配合 token 预算，RAG 只在当前轮临时注入
MCP 解耦 Agent 与 EEG 算法，并提供完整执行轨迹
演进方向
增加显式任务图，让复杂问题拆成可检查的多 Skill 子计划
把关键事件与报告写入可持久化记忆，并设计版本与权限策略
建立路由准确率、工具成功率、引用正确性与临床复核指标
对独立工具调用引入并行执行，同时保持会话状态一致性
面试总结
EEGAgent 的技术重点是把 LLM 的灵活决策放进一个可控、可追踪、可扩展的领域运行时。
来源：当前仓库实现；演进方向为基于现状的设计建议
10
Notes: 最后一页把技术亮点与不足同时讲清楚。右侧均为建议，不代表当前已经实现。
可根据应聘岗位调整重点：Agent 岗强调规划和记忆，平台岗强调 MCP 与可观测性，算法岗强调 RAG 与 EEG 工具。